Příloha č. 1 Smlouvy – Seznam prací a služeb s popisem činností

Seznam prací a služeb s popisem činnosti

| Položka | Název | Jednotka | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Likvidační posyp chemie | Kč/m2 | Posyp chemickými materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dávkování: 10-20 g/m2 (vlhčená sůl, 20-40 g/m2 (krystalická sůl). V činnosti je zahrnuta cena za použitý chemický materiál, práci pracovníka a použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 2 | Likvidační posyp inert | Kč/m2 | Posyp inertními materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dávkování: Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za použitý inertní materiál, práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 3 | Lokální zásah | Kč/m2 | Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu pověřeného pracovníka ÚMČ Praha 12 při bodových závadách ve sjízdnosti motoristických komunikací. Posyp se provádí chemickými nebo inertními materiály. V činnosti je zahrnuta cena za chemický nebo inertní materiál v závislosti na druhu zařazení komunikace, práci pracovníka a použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 4 | Sdružený výkon | Kč/m2 | Pluhování s likvidačním posypem. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlédnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Dodavatel zahájí pluhování dle místní situace, začátek pluhování oznámí. V činnosti je zahrnuta cena za posypový materiál, práci pracovníka a použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 5 | Nákladní vozidlo 2-8 tun | Kč/hod | Použití mechanizmu v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena i za práci pracovníka včetně nájezdových hodin. |
| 6 | Nákladní vozidlo do 2 tun – s přídavným zařízením | Kč/m2 | Mechanický smeták, pluh. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 7 | Nakladač o objemu lžíce do 1 m3 | Kč/hod | Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 8 | Pracovní pohotovost – komunikace II. a III. pořadí | Kč/hod | pracovníci se zdržují na pracovišti pracovní pohotovost vyhlašuje TSK MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší výjezd prvních mechanizmů do 30 minut po vyhlášení pokynu |
| 9 | Domácí pohotovost – komunikace II. a III. pořadí | Kč/hod | pracovníci se zdržují v místě bydliště domácí pohotovost vyhlašuje dispečink TSK MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší zahájení práce na programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu |
| 10 | Pracovní pohotovost – pracovník ručního čištění | Kč/hod | pracovníci se zdržují na pracovišti pracovní pohotovost vyhlašuje dispečink TSK MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu pověřeného pracovníka ÚMČ Praha 12 zhotovitel zajistí pohotovostní službu pracovníků, případně mechanizmů |
| 11 | Domácí pohotovost – pracovník ručního čištění | Kč/hod | pracovníci se zdržují v místě bydliště domácí pohotovost vyhlašuje dispečink TSK – MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 minut po vyhlášení pokynu |
| 12 | Sypací úseky – cesty, plochy | Kč/m2 | Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi: u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři Použitý inertní materiál. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, práci pracovníka-ů, použití dojezdového mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 13 | Sypací úseky – schody | Kč/m2 | Údržba schodů v celé šíři posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, práci pracovníka-ů, použití dojezdového mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 14 | Strojní odstraňování sněhu každých 5 cm výšky – cesty, plochy. | Kč/m2 | Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi: u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje strojním odmetením sněhu, případné odškrábání zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 15 | Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm – cesty, plochy. | Kč/m2 | Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi: u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz zajišťuje odmetením sněhu a odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 16 | Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm – schody. | Kč/m2 | Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu a odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 17 | Čištění vozovek – blokové čištění. | Kč/m2 | Strojní čištění motoristických komunikací, jedná se o cenu za vyčištění 1 m2 komunikací ve správě městské části Praha 12 při blokovém čištění. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka-ů, použití mechanismu-ů včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku. |
| 18 | Čištění chodníků – blokové čištění. | Kč/m2 | Odstranění náletové zeleně z chodníků, včetně obruby na komunikacích ve správě městské části Praha 12 při blokovém čištění. Činnost spočívá v odstranění náletové zeleně z plochy chodníků, ze spáry mezi vozovkou a obrubníkem, mezi obrubníkem a chodníkem, mezi spoji obrubníků. Pokud při komunikaci nebude zpevněná část, tedy chodník, bude provedeno čištění od náletové zeleně do vzdálenosti 30 cm od hrany komunikace. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 19 | Samosběr se savicí – velký | Kč/hod | Strojní čištění komunikací mechanismem v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku. Využití vozu jen při mimořádném čištění. |
| 20 | Splachování vozovek | Kč/m2 | Využití kinetické energie vody k uvolnění nečistot a k jejich odplavení do odvodňovacího proužku při obrubě při blokovém čištění. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití cisterny včetně nájezdových hodin a dále cena za spotřebování použité vody. |
| 21 | Nákladní vozidlo 2-8 tun. | Kč/hod | Použití mechanismu v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka včetně nájezdových hodin. |
| 22 | Nakladač o objemu lžíce do 1 m3. | Kč/hod | Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 23 | Ruční čištění chodníků. | Kč/m2 | Ruční odstranění smetků a zimního posypu z nemotoristických komunikací. Provádí se oškrábáním komunikace a následným smetením. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku. |
| 24 | Značky. | Kč/ks | Instalace a deinstalace přenosného dopravního značení (B 28 „Zákaz zastavení“, dále „doplňující tabulka“ E13“), doplňující tabulka bude obsahovat informaci o dni provádění blokového čištění a dále časový údaj, přenosné dopravního značení bude instalováno minimálně 7 dní před započetím blokového čištění. Počet a umístění přenosného dopravního značení bude zanesen v harmonogramu blokového čištění. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu určeného pro převoz přenosného dopravního značení včetně nájezdových hodin. Dopravní značení zajišťuje zhotovitel. Odstranění dopravního značení bude provedeno ihned po dokončení a předání dílčího plnění Díla. |
| 25 | Podzimní úklid listí | Kč/m2 | Odstranění opadaného listí v podzimním období na základě výzvy pověřeného pracovníka úřadu městské části Praha 12. Opadané listí se odstraňuje z komunikací a pěších chodníků ve správě městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 26 | Úklid po přívalových deštích. | Kč/m2 | Jedná se o odstranění naplavenin po přívalových deštích na základě výzvy pověřeného pracovníka úřadu městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 27 | Ruční výsběr kusových nečistot. | Kč/m2 | Ruční výsběr kusových nečistot. Jedná se o odstranění typu: papíry, plasty, sklo, obaly. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 28 | Nadměrné znečištění. | Kč/hod | Odstranění smetků, sedimentu, zimního posypu a nečistot v rámci jednorázových akcí. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 29 | Odstranění náletové zeleně včetně nečistot z chodníků, včetně obruby (šintování). | Kč/m2 | Odstranění náletové zeleně z chodníků, včetně obruby na komunikacích ve správě městské části Praha 12 mimo blokové čištění. Činnost spočívá v odstranění náletové zeleně z chodníků, ze spáry mezi vozovkou a obrubníkem, mezi obrubníkem a chodníkem, mezi spoji obrubníků. Pokud při komunikaci nebude zpevněná část, tedy chodník, bude provedeno čištění od náletové zeleně do vzdálenosti 30 cm od hrany komunikace. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 30 | Chemický postřik plevelů. | Kč/m2 | Provedení chemického postřiku plevelů a náletové zeleně na komunikacích ve správě městské části Praha 12. Rozsah činnosti bude proveden na základě pověřeného pracovníka městské části Praha 12. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití chemického přípravku, použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 31 | Vyčištění uliční vpusti. | Kč/ks | Vyčištění uliční vpusti, činnost spočívá ve vysypání kalového koše na splaveniny, vyčištění dna od usazenin a sedimentu, dále očištění mříže uliční vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. Pokud pracovník při činnosti zjistí závadu na uliční vpusti, tedy: vadnou krycí mříž, narušené uložení krycí mříže, odcizení krycí mříže, poškozený koš na sediment a splaveniny, narušení těla uliční vpusti, ucpané přípojky uliční vpusti, uvede tuto závadu v technickém protokolu, který bude součástí evidence zadaných uličních vpustí. Evidenci uličních vpustí, které budou zadány pro vyčištění, předloží pověřený pracovník městské části Praha 12. |
| 32 | Instalace sedimentačního koše do uliční vpusti. | Kč/ks | Instalace nového sedimentačního koše do uliční vpusti. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, pořízení a instalaci sedimentačního koše (výška 600 mm x průměr 385 mm), použití mechanismu včetně nájezdových hodin. Dále je v ceně zahrnuta likvidace původního sedimentačního koše. |
| 33 | Vyčištění horské vpusti 1. | Kč/ks | vyčištění horské vpusti, činnost spočívá v úplném vybrání sedimentačního prostoru od naplaveného sedimentu, dále následné očištění mříže horské vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 34 | Vyčištění horské vpusti 2. | Kč/ks | Vyčištění horské vpusti sacím bagrem, či jinou čistící technologií při úplném zanesení. Činnost spočívá v úplném vytěžení sedimentačního prostoru od naplaveného sedimentu, dále následné očištění mříže horské vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 35 | Sběr psích exkrementů | Kč/m2 | Sběr psích exkrementů z chodníků při komunikacích ve správě městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. Činnost se provádí v průběhu roku (jaro-podzim). |
| 36 | Likvidační zásah v rámci znečištění komunikace ropnými látkami, dopravní nehoda | Kč/m2 | Odstranění ropných nečistot a nečistot po dopravních nehodách v rámci jednorázových akcí. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu k ekologické likvidaci a zároveň cena za použitý likvidační materiál. |